## Slide 1
PM3
Piattaforma Modulare Multi-Missione
TEST
Notes: 1

## Slide 2
PIANO DI TEST
1
APPROCCIO MODULI
2
3
4
5
6
7
8
9
DOCKING
VERIFICA AVVENUTO DOCKING
  VISUALIZZAZIONE AVVENUTO DOCKING
  TRASMISSIONE DI POTENZA ELETTRICA
  CATTURA IMMAGINE
  INVIO IMMAGINE AL PAYLOAD DATA SYSTEM
  ELABORAZIONE IMMAGINE
  VISUALIZZAZIONE IMMAGINE ELABORATA

## Slide 3
PIANO DI TEST – SOTTOSISTEMI COINVOLTI
INTERFACCIA MECCANICA DI DOCKING
INTERFACCIA DATI A BASSO DATA RATE
INTERFACCIA DI POTENZA ELETTRICA
SIMULATORE PAYLOAD OTTICO
INTERFACCIA DATI AD ELEVATO DATA RATE
PAYLOAD DATA SYSTEM
MGSE
EGSE

## Slide 4
PIANO DI TEST – FASI
FASE 1: APPROCCIO MODULI
La fase 1 del test di sistema consiste nell’avvicinamento dei moduli (BUS e CARRIER) simulando quindi la fase di Rendez – Vous che dovrebbe avvenire in orbita.
L’approccio dei moduli avverrà mediante un MGSE costituito da un piccolo motore elettrico che muove una sistema vite – madrevite.

## Slide 5
PIANO DI TEST – FASI
FASE 2: DOCKING
La fase 2 è quella di Docking, dei due moduli, che segue quindi la fase di Rendez – Vous.
Il Docking avverrà mediante aggancio delle Interfacce Meccaniche e successiva rotazione della Probe (maschio) all’interno della Drogue (femmina).
PROBE
DROGUE

## Slide 6
PIANO DI TEST – FASI
FASI 3 E 4: AVVENUTO DOCKING E VISUALIZZAZIONE
Va dimostrato in questa fase che il Docking sia effettivamente avvenuto con successo.
Viene visualizzato, a monitor, un «HELLO»
Inviato dal Sottosistema di Trasferimento Dati in Low Data Rate.

## Slide 7
CARRIER
PIANO DI TEST – FASI
FASE 5: TRASMISSIONE DI POTENZA ELETTRICA
Il test consiste nel trasferire la potenza dal BUS (quindi dalla batteria) al CARRIER. Nel CARRIER, tale potenza verrà utilizzata per alimentare il simulatore del Payload Ottico (una fotocamera). All’avvenuta accensione della fotocamera sarà dimostrato il funzionamento del sottosistema.
BUS
BATTERIA
I/F
FOTOCAMERA
WPT
WPT

## Slide 8
CARRIER
PIANO DI TEST – FASI
BUS
BATTERIA
IF
FOTOCAMERA
WPT
WPT
Specifiche BATTERIA
Capacità: 4200mAh REALI
Tensione in ingresso: 25.2v
Tensione in uscita: 24v
Dimensioni: 100x60x38 mm
Peso: 620gr
Specifiche CAMERA
TSD
MEDINOK

## Slide 9
PIANO DI TEST – FASI
FASE 6: CATTURA IMMAGINE
FASE 7: INVIO IMMAGINE AL PAYLOAD DATA SYSTEM
La fotografia, scattata durante la fase precedente, viene inviata, tramite il Sottosistema di Trasferimento dati in High Data Rate, al Payload Data System.
BUS
CARRIER
PDS
IF
FOTOCAMERA
HDR
HDR

## Slide 10
PIANO DI TEST – FASI
FASI 8 E 9: ELABORAZIONE IMMAGINE E VISUALIZZAZIONE
Grazie ad un Software di elaborazione immagini, implementato all’interno del Payload Data System, l’istantanea viene migliorata e successivamente visualizzata a monitor

## Slide 11
PIANO DI TEST – FASI INTERMEDIE
CAMERA
HDR
PDS
BATTERIA
WPT
CAMERA
I/F MECCANICA
WPT
LDR
HDR
BATTERIA
WPT
CAMERA
HDR
PDS

## Slide 12
FINE PRESENTAZIONE
GRAZIE