## Slide 1
PROGETTO “PM3”
Task 3.4 – Sistema controllo d’assetto
Presentazione – Euro.Soft / SRS ED – 21 Aprile 2022
Sviluppo prototipale di un sistema di controllo d’assetto tramite ruote di reazione innovative a controllo elettronico.
Notes: 1

## Slide 2
Realizzazione prototipo di un modulo di controllo assetto per nanosatelliti con ruote di reazione.
Modulo di controllo per 4 ruote di reazione,
Meccanica con 4 ruote
Alta velocità di rotazione
Elevata precisione nel controllo sia in velocità che in coppia
Ridotta usura dovuta alla assenza delle spazzole
Possibilità di strategie di controllo energeticamente efficienti
Notes: 2

## Slide 3
Utilizzo di motori Brushless a rotore esterno:
il Flywheel, internamente, è connesso al rotore del motore attraverso una piastra di collegamento in alluminio (8), mentre, esternamente, è supportato da un cuscinetto (3) il cui anello interno è collegato allo statore del motore elettrico (2) attraverso una flangia in alluminio (6) che funge anche da connessione meccanica della Reaction Wheel con la struttura del modulo
Notes: 3

## Slide 4
Utilizzo di cuscinetti caratterizzati dalle dimensioni della sezione molto ridotte rispetto al diametro del cuscinetto
Notes: 4

## Slide 5
Caratteristiche motore 2214…BXT R
Curve di funzionamento del motore 2214…BXT R
Notes: 5

## Slide 6
Progetto CAD e realizzazione della ruota
Sviluppo CAD per 1U per nano-satellite form factor
Notes: 6

## Slide 7
Modulo di controllo
controllo di movimentazione con ponte trifase inverter, implementazione di algoritmo di controllo sia con sensori Hall che senza, FOC (field oriented control)
comando di azione di assetto e monitoraggio del sistema di controllo su unità esterna (OBC satellite) per garantire il massimo rendimento ed affidabilità di esercizio su bus standard CubeSat
firmware per l’unità di controllo: test di funzionamento su modulo di sviluppo prototipale in emulazione delle condizione di funzionamento del target
Notes: 7

## Slide 8
Integrazione di componenti con il minor ingombro per rientrare nel CubeSat form factor e dissipare meno con l’utilizzo di circuiteria integrata
Sviluppo del sistema a gate driver integrato con interfaccia di controllo digitale al MCU e protezione sovracorrente con segnale di fault
Modulo di controllo
Notes: 8

## Slide 9
Motore BLDC ad elevata velocità e coppia
Elettronica di controllo CubeSat form-factor
Box pre-configurato per il montaggio con moduli terze parti
Notes: 9

## Slide 10
FlyWheel
Reaction Wheel
Notes: 10

## Slide 11
Grazie
Notes: 11