## Slide 2: Antenne basate su metamateriali

## Slide 3
La rice-trasmissione dati a bordo satellite richiede la disponibilità di antenne:
Ad elevata capacità di trasmissione (almeno 500 Mbit/sec)
Meccanicamente rigide
Leggere
Sottili
Requisiti dell’antenna:
  Forma circolare – Diametro 150 mm – Spessore < 7 mm
  Peso : < 350 g
  Banda di frequenza: Ka
  Larghezza di banda: 1 GHz
  Polarizzazione: circolare
  Larghezza di fascio: 4.1° ± 1.0°
  Guadagno: > 25 dBi
Per rispondere a questa esigenza, è stata sviluppata un’antenna innovativa, basata sulla tecnologia dei metamateriali.
Con questa tecnologia è possibile (tra l’altro) realizzare antenne con radiatori estremamente piccoli, ma molto numerosi, con la conseguenza di controllare in maniera molto accurata la radiazione e ottenere prestazioni altrimenti irraggiungibili.
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 4
Controllo delle fase locale, dell’ampiezza e della polarizzazione dell’onda sulla superficie utilizzando elementi risonanti
Fabbricazione semplificata
Metamateriali :
Materiali artificiali 3D con proprietà dielettriche tunabili
Innaturale
Naturale
Metasuperfici :
METAMATERIALI e METASUPERFICI
Array sottili (2D) con elementi a spaziatura e dimensione sub-wavelength
Riflessione anomala
[Wang et al. 2018]
Ingegnerizzazione del fronte d’onda
[Zhang et al. 2020]
Lenti piatte
[Yu et al. 2019]
[Smith et al. 2000]

## Slide 5
Stato dell’arte
Progettazione
Prototipo
Misure Near Field
Analisi risultati
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 6
L’antenna è costituita da un unico circuito stampato, su supporto metallico e alimentato da un pin centrale
Sul circuito sono presenti numerosissimi patch ellittici stampati (circa 14.600), che hanno la funzione di provocare la radiazione e sagomare il fascio d’antenna
Si tratta di un’antenna estremamente leggera, sottile, piatta (non necessaria la forma parabolica), di semplice ed economica realizzazione
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 7
Prototipo realizzato
Foto Prototipo antenna
Dettaglio (parte centrale)
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 8
Misure sul prototipo eseguite nel laboratorio Near-Field MBDA Fusaro (NA)
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 9
Principali risultati delle misure eseguite sul prototipo
Banda di funzionamento (RL< -10 dB) :
oltre 1 GHz
Capacità di trasmissione a tasso di Nyquist:
oltre 2 Gbit/sec
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 10
Principali risultati delle misure eseguite sul prototipo
Contour plot
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 11
Principali risultati delle misure eseguite sul prototipo
Diagrammi di radiazione misurati
Taglio azimuth
Taglio elevazione
Fascio stretto in tutti i piani : larghezza a -3 dB circa 4÷5°
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 12
Antenna progettata:
  Antenna planare a forma circolare (diametro 150 mm – spessore 7 mm – peso ca 300 g)
  Banda Ka
  Polarizzazione circolare
  Fascio stretto (4÷5° in tutti i piani)
  Guadagno elevato : ca 25 dBi
  Larghezza di banda: oltre 1 GHz
Antenna per trasmissione dati da/per satellite ad elevata capacità

## Slide 13
Stato dell’arte
Analisi parametrica
Progettazione
Test preliminare
Radome per scansione elettronica aumentata

## Slide 14
Source
Far field
k
E
Radome per scansione elettronica aumentata
θ'
Scansione meccanica/elettronica
del fascio d’antenna
Limitazioni intrinseche
x
y
z

## Slide 15
d
x
y
z
Source
RADOME
Far field
Radome per scansione elettronica aumentata
θ > θ’
Variando il numero di strati e la geometria si può progettare il profilo di fase desiderato

## Slide 16
Progettazione
4 metallizzazioni
3 substrati
Risultati numerici
Ottimizzazione parametrica
Profilo di fase
Radome

## Slide 17
Test preliminare
Prestazioni da ottimizzare

## Slide 18
Antenne olografiche: antenne ad array con passo <<
Consentono di ottenere la scansione elettronica del fascio agendo solo sull’ampiezza anziché sulla fase.
Fase costante
Ampiezza diversa per ogni pattern
Applicazione:
Array di slot in guida d’onda
Copertura dielettrica con  controllato elettronicamente
Conduttanza di radiazione delle slot varia in funzione della  del materiale
Nanomateriali hanno la caratteristica di variare la  con la tensione applicata
Antenne a scansione elettronica basate su metamateriali

## Slide 19
Caratterizzazione di singola slot in guida infinitamente estesa e caricata da nanomateriale dielettrico
ECCITAZIONI REALI E POSITIVE
Massimizzazione del modulo quadro del fattore di array nella direzione target
ECCITAZIONI COMPLESSE
Massimizzazione del modulo quadro del fattore di array nella direzione target
Massimizzazione della direttività nella direzione target
CARATTERIZZAZIONE RADIATIVA
Valutazione della potenza radiata e dissipata nel nanomateriale al variare di offset della slot, permittività e spessore del dielettrico
CARATTERIZZAZIONE CIRCUITALE
Valutazione della ammettenza della slot al variare del suo offset e della permittività del dielettrico
Sviluppo di algoritmi per la sintesi ottima di array di antenna olografiche a scansione elettronica del fascio
Antenne a scansione elettronica basate su metamateriali

## Slide 20
Caratterizzazione di singola slot in guida infinitamente estesa e caricata da nanomateriale dielettrico
Sviluppo di algoritmi per la sintesi ottima di array di antenna olografiche a scansione elettronica del fascio
Parameters: f=10GHz; electric dimension=16λ; ng=2.5; N=65; d= λ/4; θ0=20°
Equivalent bandwidth
Lower side-lobe level
Lower elements number
Prad (% of Pin)
Re[Ys/Y0]
offset (mm)
offset (mm)
Useful power (admittance) dynamic by varying at a fixed offset 4mm (i.e., fixed array layout)
Antenne a scansione elettronica basate su metamateriali