## Slide 1
OR1 – ANALISI DI MISSIONE

## Slide 2
Definizione delle fasi operative
Spacecraft autonomous preparation (21 giorni)
Combined operations (entro 10 giorni dal lancio)
Launch countdown (8 ore prima del decollo)
Base di lancio: Kourou Space Center (5° N, 52° O)
Lanciatore: VEGA
Launch + 1 min 55 s: burn-out primo stadio e manovra di pitch programmata
Launch + 3 min 22 s: burn-out secondo stadio e successiva separazione del fairing
Launch + 5 min 54 s: burn-out terzo stadio
Durata totale: 1 ora e 2 minuti circa
Mantenimento orbitale (drag makeup maneuver)
Controllo d’assetto
Manovre per evitare impatto con debris spaziali
Manovre di puntamento verso un target richieste dai payloads imbarcati
Azione di debris mitigation attiva; attraverso la propulsione residua, la piattaforma viene riposizionata su orbite specifiche in modo tale da aumentare l’area bagnata e diminuire il coefficiente balistico accelerando il rientro e la distruzione in atmosfera
Velocità orbitale: 7,5 km/s
Periodo orbitale: 97 minuti

## Slide 3
Strategia di determinazione orbitale
Algoritmo Site track (Vallado)
Input: ϱ, Az, El, ϱ̇, Aż, ̇
Hp: Terra ellissoidica
Radar ground-based

## Slide 4
Definizione delle operazioni Master-Carrier e precisione di puntamento richiesta
Le manovre di rendez-vous e docking sono scandite da una sequenza di fasi:
Phasing
Close range rendez-vous
- Homing (distanza < 2km)
- Closing (distanza 2-300 m circa)
Final approach
- Proximity operations
Approccio suggerito R-bar
Tipo di puntamento: Nadirale
Accuratezza di puntamento richiesta:
Payload ottici: 0,001° - 0,01°
Antenne: 0,1° - 0,5°
Pannelli solari: 4° - 10° (verso il Sole)
Slew rate: 0,06°/s (convenzionale)
Tolleranze relative alla zona d’interfaccia e requisiti sulla precisione del moto relativo
Stabilizzazione del satellite su 3 assi
Sensori di orizzonte per il riferimento verticale (rollio e beccheggio)
Sensore stellare o solare per il riferimento lungo il terzo asse e la determinazione dell’assetto
Ruote di reazione o di momento (reaction o momentum wheels) per puntamento fine
Propulsori (thrusters) o attuatori magnetici per smorzare i momenti angolari

## Slide 5
Design e mantenimento orbita nominale, perturbazioni e link duration
Design orbita nominale
Orbita LEO, circolare ed elio-sincrona (SS) di tipo 9 am-9 pm LTAN-LTDN
Eccentricità: ≈ 0
Altitudine: ≈ 600 km
Inclinazione: 97,8°
Argomento del perigeo: non definito
RAAN: 45°
Decadimento orbitale dovuto alla resistenza atmosferica
ΔVDRAG MAKEUP ≈ 100 m/s
ΔVDE-ORB ≈ 157 m/s
Δa = -3,2 m/orbita
Considerazioni sul lancio
Considerando inclinazione dell’orbita, latitudine del sito e azimuth consentiti dal sito stesso [391°, 95°] è possibile lanciare solo dal nodo ascendente
= 7,8° verso ovest
Considerando Ω=45° e δ ottenuto:
LWSTAN = 2.57 LST (Local Sidereal Time)
Analisi dei contatti con stazioni di terra
Propagazione orbita di 24 ore con software NASA GMAT
Leaf Line (Leaf Space)
Amazon Web Service Ground Stations (Amazon)

## Slide 6
Grazie per l’attenzione